NOTE on the Mapping

of Differential to Single-Ended Architecture

Yves Leduc

    **** Differential Symmetrical Architecture

    .....................................................
    : ___ :
    : | :
    : +-----cs----------+ cl :
    : | | | :
 ---:--ci---offp---+--+ +----+----+----+----+---:-----
    : | | | | :
    : | | | | :
    : vi va ca gm*va gds co : vo -- Symmetry - VCM
    : | | | | :
    : | | | | :
 ---:--ci---offm---+--+ +----+----+----+----+---:-----
    : | | | :
    : +-----cs----------+ cl :
    : _|_ :
    :...................................................:

  ceq = co + cl/2 + 1/ (2/cs + 1/ca + 2/ci)

  dc_gain = gm / gds

  wt = SQRT(gm^2 - gds^2) / ceq

  off = va - vi
        offp = off/2
        offm = -off/2

        Differential Symmetrical Architecture (rewritten)

        +-----cs----------+
        | |
--ci-------offp----+--+ +----+----+------+------+---------
      vi/2 va/2 | | | | | vo/2
        2*ca 2*gm*va/2 2*gds cl 2*co
        | | | | |
  - - - - - - - - - - : - - - - : - - - - : - - -:- - - : - Symmetry - VCM
      vi/2 va/2 | | | | | vo/2
        2*ca 2*gm*va/2 2*gds cl 2*co
        | | | | |
--ci-------offm----+--+ +----+----+------+------+---------
        | |
        +-----cs----------+

        Taking upper part of the Differential Symmetrical Architecture

        +-----cs----------+
        | |
--ci------offp----+--+ +----+----+------+------+---------
      vi/2 va/2 | | | | | vo/2
        2*ca 2*gm*va/2 2*gds cl 2*co
        | | | | |
---------------------+---------+---------+------+------+------------- VCM

   ................................................................
   : :
   : +-----cs----------+ :
   : | | :
  -:--ci------off’------+--+ +----+----+------+------+----:----
   : vi' va' | | | | | : vo'
   : 2*ca 2*gm*va' 2*gds cl 2*co :
   : | | | | | :
  -:-----------------------+---------+---------+------+------+----:--+-
   : : |
   ...............................................................: |
        |
        _|_

    **** Single-Ended Architecture

   ..............................................................
   : :
   : +-----cs'---------+ :
   : | | :
  -:--ci’-----off’----+--+ +----+----+------+------+----:----
   : vi' va' | | | | | : vo'
   : ca' gm'*va' gds' cl' co' :
   : | | | | | :
  -:---------------------+---------+---------+------+------+----:--+-
   : : |
   :............................................................: |
        |
        _|_

  vi' = vi
  va' = va
  vo' = vo

  WE DEFINE THE CORRESPONDENCE (MAPPING):

 off' = off
  ci' = ci
  ca' = 2*ca
  co' = 2*co
  cl' = cl
  cs' = cs
  gm' = 2*gm
 gds' = 2*gds

  WE DEDUCE:

  ceq' = co' + cl' + 1 / (1/cs' + 1/ca' + 1/ci')
        = 2*co + cl + 1 / (1/cs + 1/(2*ca) + 1/ci )
        = 2*co + cl + 2 / (2/cs + 1/ca + 2/ci )
        = 2 * ceq

  dc_gain' = gm' / gds'
        = (2*gm) / (2*gds)
        = gm / gds
        = dc_gain

  wt' = SQRT(gm'^2 - gds'^2) / ceq'
        = SQRT(4*gm^2 - 4*gds^2) / (2*ceq)
        = SQRT(gm^2 - gds^2) / ceq
        = wt

  off' = va' - vi'
        = va - vi
        = offp
        = off/2

    **** Differential Symmetrical Architecture

    .................................................
    : ___ :
    : | :
    : +-----cs----------+ cl :
    : | | | :
 ---:-ci-------+--+ +----+-------+------+---:-----
    : | | | :
    : | | | :
    : va ca imax co : vo -- Symmetry - VCM
    : | | | :
    : | | | :
 ---:-ci-------+--+ +----+-------+------+---:-----
    : | | | :
    : +-----cs----------+ cl :
    : _|_ :
    :...............................................:

  ceq = co + cl/2 + 1 / (2/cs + 1/ca + 2/ci)

  sr = imax / ceq

        Differential Symmetrical Architecture (rewritten)

        +-----cs----------+
        | |
 ---ci-------+--+ +----+-------+------+---------
        va/2 | | | | vo/2
        2*ca imax cl 2*co
        | | | |
  - - - - - - - : - - - - : - - - - - -:- - - : - - - - - - Symmetry -- VCM
        va/2 | | | | vo/2
        2*ca imax cl 2*co
        | | | |
 ---ci-------+--+ +----+-------+------+---------
        | |
        +-----cs----------+

        Taking upper part of the Differential Symmetrical Architecture

        +-----cs----------+
        | |
  --ci--------+--+ +----+-------+------+---------
        va/2 | | | | vo/2
        2*ca imax cl 2*co
        | | | |
  ---------------+---------+------------+------+------------- VCM

    **** Single-Ended Architecture

   ...................................................
   : :
   : :
   : +-----cs----------+ :
   : | | :
 --:--ci-------+--+ +----+-------+------+----:----
   : va' | | | | : vo'
   : 2*ca 2*imax cl 2*co :
   : | | | | :
 --:--------------+---------+------------+------+----:--+-
   : : |
   :.................................................: |
        |
        _|_

   va' = va
   vo' = vo

  WE DEFINE THE CORRESPONDENCE (MAPPING):

   ci' = ci
   ca' = 2*ca
   co' = 2*co
   cl' = cl
   cs' = cs
 imax' = 2*imax

  WE DEDUCE:

  ceq' = co' + cl' + 1 / (1/cs' + 1/ca' + 1/ci')
        = 2*co + cl + 1 / (1/cs + 1/(2*ca) + 1/ci )
        = 2*co + cl + 2 / (2/cs + 1/ca + 2/ci )
        = 2 * ceq

  sr' = imax' / ceq'
        = 2*imax / (2*ceq)
        = imax / ceq
        = sr

****************************************************************************
 SUMMARY: MAPPING
 ****************************************************************************

  SE <----> DIFF

  vi' = vi
  va' = va
  vo' = vo

  off' = off

  ci' = ci
  ca' = 2*ca 
  co' = 2*co 
  cl' = cl
  cs' = cs
  gm' = 2*gm 
 gds' = 2*gds 

 imax' = 2*imax 

****************************************************************************
 THIS MAPPING GUARANTEES THAT
 ****************************************************************************

  SE <----> DIFF

  dc_gain' = dc_gain
  wt' = wt
  sr' = sr